## Slide 1
강사명 : 김정인
email : jikim@imguru.co.kr
실습환경 : 라즈베리보드 + 확장보드 , UTP cable 1,
Ethernet to USB cable 1
강의 자료 공유 : filezilla client 이용
ftp : 156.147.178.25
id : root
passwd : linux
ftp : filezilla
원격 접속 : putty
가상머신 : virtual box => ubuntu.vdi
쉬는 시간 : 15분 ~ 20분
점심 시간 : 11시 50분 - 13시 10분

## Slide 2
수업 내용
1. ARM(32bit) 아키텍쳐
2. ARM 어셈블리
3. ARM 함수 호출 원리
4. BackTrace 구현 원리
5. ptrace
6. strace
7. GDB ( 멀티 프로세스 , 멀티 쓰레드, gdb server 원격 디버깅 )
-----------------------------------------------------------
8. uftrace
9. ftrace
10. Perf
11. kprobe , jprobe, kretprobe
-----------------------------------------------------------
12. setjmp, longjmp

## Slide 4
windows
linux
로컬영역 2
192.168.137.1
192.168.137.100
sshd
22
putty
로컬영역, 공유됨
156.147.178.25
C:\> ipconfig

## Slide 5
5. putty 설치 후 접속
두번째로 검색되는 공식 사이트
https://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/latest.html
타겟 IP : 192.168.137.100
id : root
passwd : linux

## Slide 6
#include <stdio.h>
int main()
{
printf("rasp\n");
return 0;
}
a.c
타겟보드
# gcc a.c
# ./a.out
# file a.out
# objdump -D a.out

## Slide 7
windows
linux
로컬영역 2
192.168.137.1
192.168.137.100
sshd
22
putty
로컬영역, 공유됨
156.147.178.25
C:\> ipconfig
sftp
File
zilla

## Slide 8
6. FileZilla 설치 후 접속
첫번째로 검색되는 공식 사이트
https://https://filezilla-project.org/
사이트관리자 : ctrl + s
타겟 IP : 192.168.137.100
id : root
passwd : linux

## Slide 9
7. 타겟보드의 네트워크 확인
root@raspberrypi:~# nslookup daum.net
root@raspberrypi:~# apt install dnsutils
root@raspberrypi:~# nslookup daum.net
Name: daum.net
Address: 211.231.99.80
Name: daum.net
Address: 203.133.167.16
Name: daum.net
Address: 203.133.167.81
Name: daum.net
Address: 211.231.99.17
파일 다운로드 확인
root@raspberrypi:~# wget http://kohala.com/start/unpv12e/unpv12e.tar.gz

## Slide 10
모든 명령어가 32bit 크기를 가짐 : RISC
대부분의 명령어가 1cycle에 수행됨
32bit 크기의 많은 레지스터 : r0-r12, sp(r13), lr(r14), pc(r15), CPSR
load/store architecture
모든 명령어에서 조건 수행 기능 있음
간단한 어드레싱 모드
같은 규격의 간단한 명령어
한 명령어에서 ALU와 shifter 동시 사용 가능
loop을 위한 자동 증가/감소 어드레싱 모드
많은 데이터 처리를 위한 multiple load/store 명령어

## Slide 11
usr
sys
svc
fiq
irq
abt
und
Kernel 프로그램 수행 할 때 (System)
전원 reset 발생 시 혹은 소프트웨어 인터럽트 발생 시 (Supervisor)
우선 순위 인터럽트 발생 시 (Fast Interrupt)
일반 인터럽트 발생 시 (Interrupt)
메모리 보호 공간 혹은 없는 메모리 공간 액세스 시 (Abort)
잘못된 명령어를 사용할 때 (Undefined)
사용자 프로그램 수행할 때 (User)
특권 모드
특권 모드, 예외 모드
특권 모드, 예외 모드
특권 모드, 예외 모드
특권 모드, 예외 모드
특권 모드, 예외 모드
사용자 모드

## Slide 12
37개의 범용 레지스터(R0 ~ R15)가 프로세서 모드에 따라 선택되어 사용됨
특별한 의미를 가지는 범용 레지스터
  R13 = SP(stack pointer)
  R14 = LR(link register)
  R15 = PC(program counter)
예외가 발생되면 R13 및 R14가 예외 용 R13 및 R14로 대치됨
fiq 예외는 R8 ~ R14가 대치됨
6개의 프로그램 상태 레지스터 (CPSR 1개 및 SPSR 5개) - 특별한 명령어로만 접근 가능
User/ System | Supervisor | Abort | Undefined | Interrupt | Fast interrupt
R0 | R0 | R0 | R0 | R0 | R0
R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | R1
R2 | R2 | R2 | R2 | R2 | R2
R3 | R3 | R3 | R3 | R3 | R3
R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4
R5 | R5 | R5 | R5 | R5 | R5
R6 | R6 | R6 | R6 | R6 | R6
R7 | R7 | R7 | R7 | R7 | R7
R8 | R8 | R8 | R8 | R8 | R8_FIQ
R9 | R9 | R9 | R9 | R9 | R9 _FIQ
R10 | R10 | R10 | R10 | R10 | R10 _FIQ
R11 | R11 | R11 | R11 | R11 | R11 _FIQ
R12 | R12 | R12 | R12 | R12 | R12 _FIQ
R13 (SP) | R13_SVC | R13_ABORT | R13_UNDEF | R13_IRQ | R13 _FIQ
R14 (LR) | R14_SVC | R14_ABORT | R14_UNDEF | R14_IRQ | R14 _FIQ
R15 (PC) | R15 (PC) | R15 (PC) | R15 (PC) | R15 (PC) | R15 (PC)
CPSR | CPSR | CPSR | CPSR | CPSR | CPSR
 | SPSR_SVC | SPSR_ABORT | SPSR_UNDEF | SPSR_IRQ | SPSR_FIQ

## Slide 13
조건 코드 비트
  N = 계산 결과가 음수
  Z = 계산 결과가 '0'
  C = 계산 후 carry 발생
  V = 계산 후 overflow 발생
인터럽트 disable 비트
  I = 1, IRQ를 disable함
  F = 1, FIQ를 disable함
T 비트: '0'이면 명령어가 ARM 명령어이고 '1'이면 Thumb 명령어를 표시
mode 비트: 프로세서의 7개 모드 중 하나를 표시
mode | M[4:0]
usr fiq irq svc abt und sys | 10000 10001 10010 10011 10111 11011 11111
31
28
8
4
0
N
Z
C
V
I
F
T
mode
(-1) * num
N
int a=3, b=4;
if( a != b ) cmp a, b => a-b == 0

## Slide 14
모든 명령어는 길이가 32 bit이고 메모리에 저장될 때 word(=4 bytes) align되어야 함
R15(=PC)의 값은 bit 2~31에 저장되고 bit 0~1은 항상 '0'임
R14(=LR)는 명령어 BL(Branch with Link)를 사용하여 subroutine 호출 시 return 주소가 자동 저장됨
  subroutine call할 때
    BL SUB1
  subroutine return할 때
    MOV R15, R14 (혹은 MOV PC, LR)

## Slide 15
OP Code<cond> Rd, Rn, Rm
OP Code : ADD,SUB,MOV,LDR,STR 같은 어셈블리 명령어.
cond : 조건부로 명령을 실행해야 할 경우 OP Code뒤에 붙여서 사용함.
명령문의 추가 옵션이라고 생각하시면 이해하는데 편함.
Rd : Destination Register. 반드시 Register R0~R15만 올 수 있음. 연산작업의 결과값을 저장하는 레지스터.
Rn : Operand1 Register. 반드시 Register R0~R15만 올 수 있음.
Rm : Operand2. 레지스터 뿐만 아니라 상수, 주소, 쉬프트 연산식 등 다양한 값을 사용할 수 있음.
예를 들어,
MOV R0,R1 명령은. OP Code = MOV, Rd = R0, Rm = R1 됨.
ADD R0,R1,#20 명령은, OP Code = ADD, Rd = R0, Rn = R1, Rm = 20(숫자상수) 이 됨.
한가지 주의할 점은 Rd와 Rn은 무조건 Register(R0~R15)만 올 수 있음.
반면 Rm은 상수(#), 주소([]), 쉬프트 연산식 등 다양한 값이 사용될 수 있음.
ARM에서는 Rm은 Rn과 달리 ALU로 입력되기 전에 Barrel Shifter를 사용하여 쉬피트 연산을 끝낸 값을
ALU에 입력할 수 있음. 즉 이 말은 앞 Rm은 쉬프트 연산자를 사용할 수 있다는 것.

## Slide 16
1) 산술 연산
． ADD : + 연산 명령. Rd = Rn+Rm => add r0 , r1 , #10
． SUB : - 연산 명령. Rd = Rn-Rm => sub r0, r1, #20
2) 비트 연산
． AND : & 비트 연산. Rd = Rn & Rm.
ex 1) AND R0, R1, #0xF8
--> R1에 0xF8(1111 1000)을 AND 연산해서 그 결과값을 R0에 저장.
ex 2) AND R0, R1, R2, lsl #2 => result = flag & ( 1<<2 );
--> R2를 left shift 2 (<< 2)한 값과 R1을 AND 연산해서 그 결과값을 R0에 저장.
lsl 은 shift 연산자이며, 모든 비트 연산자(orr,eor,bic)는 Rm자리에 상수(#)뿐만 아니라
shift 연산자를 사용할 수 있음
．ORR : | 비트 연산. Rd = Rn | Rm.
ex) ORR R0, R1, #0x2
--> R1에 0x2(0010)을 OR 연산해서 그 결과값을 R0에 저장.

## Slide 17
0
0
0
0
1
0
0
1
char flags = 0x09;
int i;
for( i=0; i<8; i++ )
if( flags & 1<<i )
printf("%d\n", i );
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
&
0
0
0
0
0
0
0
1
비트 플래그를 검사할 때는 &를 사용

## Slide 18
0
0
0
0
0
0
0
0
char flags = 0x00;
flags |= 1<<0;
flags |= 1<<3;
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
|
0
0
0
0
0
0
0
1
비트 플래그를 추가할 때는 | 를 사용
0
0
0
0
1
0
0
0
|
0
0
0
0
1
0
0
1
5v

## Slide 19
0
0
0
0
1
0
0
1
char flags = 0x09;
flags &= ~(1<<3);
7
6
5
4
3
2
1
0
1
1
1
1
0
1
1
1
&
0
0
0
0
0
0
0
1
비트 플래그를 취소 할 때는 & ~ 를 사용

## Slide 20
xor r0 , r1, #1
int flag=5;
if( flag == 5 )
flag = 6;
else if( flag == 6 )
flag = 5;
0
1
0
1
3
2
1
0
0
1
1
0
^
0
0
1
1
0
1
0
1
3
2
1
0
0
0
1
1
^
0
1
1
0
0
1
1
0
3
2
1
0
0
0
1
1
^
0
1
0
1

## Slide 21
xor r0 , r1, #3 r0 = r1 ^ 0b11
int flag=5;
int key = flag ^ 6;
flag ^= key;
0101
0110 ^
0011 <-- key
0101
0011 ^
0110
0110
0011 ^
0101
DES
P ^ K = C
C ^ K = P

## Slide 22
char a=3, b=4;
char t;
t = a;
a = b;
b = t;
4
3
3
a
b
t

## Slide 23
char a=3, b=4;
a = a+b;
b = a-b;
a = a-b;
4
3
a
b

## Slide 24
char a=3, b=4;
a = a*b;
b = a/b;
a = a/b;
4
3
a
b

## Slide 25
char a=3, b=4;
a = a^b;
b = a^b;
a = a^b;
4
3
a
b
0011
0100 ^
0111
0100
0111 ^
0011
0011
0111 ^
0100

## Slide 26
char a=3, b=4;
a ^= b;
b ^= a;
a ^= b;
4
3
a
b
0011
0100 ^
0111
0100
0111 ^
0011
0011
0111 ^
0100

## Slide 27
char a=3, b=4;
a ^= b ^= a ^= b;
4
3
a
b
0011
0100 ^
0111
0100
0111 ^
0011
0011
0111 ^
0100

## Slide 28
#define SWAP(a,b) ((a) ^= (b) ^= (a) ^= (b))
//-------------------------------------------
char a=3, b=4;
SWAP(a,b);

## Slide 29
#define SWAP(a,b) \
((a!=b)?((a) ^= (b) ^= (a) ^= (b)):0)
//-------------------------------------------
char a=3, b=3;
SWAP(a,b);
1111
1111 ^
0000
0011
0000 ^
0011
0011
0000 ^
0011

## Slide 30
#define SWAP(a,b) \
((a!=b)?((a) ^= (b) ^= (a) ^= (b)):0)
//-------------------------------------------
double a=3., b=3.1;
SWAP(a,b);
1111
1111 ^
0000
0011
0000 ^
0011
0011
0000 ^
0011

## Slide 31
BIC r0 , r1, #1 r0 = r1 & ~1
int flag=5;
flag = flag & ~1
0101
1110 &
------
0100

## Slide 32
3) 대입 연산
．MOV : Rd = Rm. 레지스터에 값을 대입함.
ex 1) MOV R0, #100
-> R0 레지스터에 숫자상수 100을 대입함.
ex 2) MOV R0, R1
-> R0 레지스터에 R1 레지스터 값을 대입함.
4) 쉬프트 연산
．LSL : << (Logical Shift Left).
．LSR : << (Logical Shift Right).
．ASR : >> ( Shift Right).
ex 1) MOV R0,R1,LSL,#0x2 sum = 10 * 4; => sum = 10<<2;
00010010
00100100
01001000
-> R1 레지스터 값을 Left로 2 bit shift한 값을 R0에 대입함.
만약 R1 값이 0x28(0010 1000) 이였다면, R0에는 0xA0(1010 0000)가 저장됨.
ex 2) LSL R0,R1,#0x2

## Slide 33
0
0
0
0
1
0
1
0
signed char ch = 10;
ch >>= 1;
0
0
0
0
0
1
0
1

## Slide 34
signed char ch = -10;
ch >>= 1; // 123
// -5
0
0
0
0
1
0
1
0
1
1
1
1
0
1
0
1
1
1
1
1
0
1
1
0
1
1
1
1
0
1
1
0
1
1
1
1
0
1
1
1
0
0
0
0
1
0
1
0
1
1
1
1
0
1
0
1
1
1
1
1
0
1
1
1

## Slide 35
5) 분기 명령
．B : goto 명령. Return 하지 않는 분기 명령임. 즉 C언어에서 goto와 같다고 보면 됨.
．BL : Sub-Routine Call. 분기했다가 해당 명령이 끝나면 다시 복귀하는 명령임.
C언어에서 function call과 같다고 보면 됨. 서브루틴이 끝난 뒤 복귀하기 위해서,
ARM에서는 BL을 사용하면 복귀할 주소(BL 다음 명령의 주소)를 R14(LR) 레지스터에 저장해 줌.
6) 비교 연산
．CMP : if(Rn - Rm == 0). Rn과 Rm의 값이 같은 지 비교하는 명령어. 값이 같은 지 비교하는 방법은
Rn에서 Rm을 뺀 결과를 Status Register에 저장.
이후에 오는 명령어에서 Status 레지스터의 값을 참조하여 조건 명령을 내릴 수 있음.
Status Register에는 연산결과를 저장하는 4개의 필드가 존재하며, status 레지스터에 update하는
가장 최근 명령의 결과값이 저장되어 있음.

## Slide 36
연산결과를 저장하는 CPSR(Current Program Status Register)의 4개 필드
N (Negative) : 연산결과가 음수인 경우 1로 SET.
Z (Zero) : 연산결과가 0인 경우 1로 SET.
C (Carry) : 덧셈 연산의 Carry일 경우 1로 SET. 뺄셈 연산의 Borrow일 경우 0으로 Clear.
rotation shift 연산에서는 shift되어 밀린 1 bit를 저장.
V (Overflow) : signed 연산의 덧셈, 뺄셈에서 연산 결과로 overflow가 발생한 경우 1로 SET.
ex) CMP R0,R1
ADDEQ R0,R2,#100
MOVNE R0,#1
-> R0와 R1의 값을 비교해서 만약 값이 같다면 R0=R2+100을 수행하고, 틀리면 R0에 1을 대입함
좀더 쉽게 이해할 수 있도록 C언어 Pseudo code로 보면
if(r0==r1)
r0=r2+100
else
r0=1

## Slide 37
signed char ch = 250; // 11111010
printf("ch = %d\n", ch );
1
1
1
1
1
0
1
0
S
1. 250
2. -6
3. error
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
1
1
0
s
(-1) * (~ch+1)

## Slide 38
signed char ch = 250; // 11111010
printf("ch = %d\n", ch );
S
(-1) * (~ch+1)
0
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
+0
+127
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
-128
-1

## Slide 39
unsigned char a = 3, b = 4;
a + b;
S
(-1) * (~ch+1)
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
3
4
0
0
0
0
0
1
1
1
7

## Slide 40
unsigned char a = 4, b = 3;
a - b
S
(-1) * (~ch+1)
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
4
3
0
0
0
0
0
0
0
1
1
-
1
2

## Slide 41
signed char a = 4, b = 3;
4 + (-3)
1
1
1
1
1
1
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
4
-3
0
0
0
0
0
0
0
1
1
+
1
n진수에서는 음수를
n의 보수를 사용하라.
4 - 3
-3 => 10=3+x => 7
4+7 = 11 => 1

## Slide 42
unsigned char a = 4;
unsigned char b = 3;
if( a > b ) cmp a, b ; a-b
condition 1;
4
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
1
1
-
0
0
0
0
0
0
0
1
1
2
0
0
0
0
N
Z
C
V
unsigned 에서는 Carry가 0이면 앞의 숫자가 크다.

## Slide 43
unsigned char a = 3;
unsigned char b = 4;
if( a > b ) cmp a, b ; a-b
condition 1;
3
0
0
0
0
0
0
1
1
4
0
0
0
0
0
1
0
0
-
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
0
N
Z
C
V
unsigned 에서는 Carry가 1이면 앞의 숫자가 작다.
1
1
1
1
1
2
255

## Slide 44
signed char a = 4;
signed char b = 3;
if( a > b ) cmp a, b ; a-b
condition 1;
4
0
0
0
0
0
1
0
0
-3
1
1
1
1
1
1
0
1
+
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
N
Z
C
V
signed 에서는 Carry가 1이면 앞의 숫자가 작다.
1
1
signed 에서는 N==V이면 앞의 숫자가 크다.

## Slide 45
signed char a = 3;
signed char b = 4;
if( a > b ) cmp a, b ; a-b
condition 1;
3
0
0
0
0
0
0
1
1
-4
1
1
1
1
1
1
0
0
+
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
N
Z
C
V
signed 에서는 Carry가 1이면 앞의 숫자가 작다.
-1
0
signed 에서는 N!=V이면 앞의 숫자가 작다.
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0

## Slide 46
signed char a = 100;
signed char b = -100;
if( a > b ) cmp a, b ; 100 + 100
condition 1;
100
0
1
1
0
0
1
0
0
100
0
1
1
0
0
1
0
0
+
1
1
0
0
1
0
0
0
1
0
1
1
N
Z
C
V
signed 에서는 Carry가 1이면 앞의 숫자가 작다.
-56
1
signed 에서는 N==V이면 앞의 숫자가 크다.
음수=양수+양수

## Slide 47
signed char a = -100;
signed char b = 100;
if( a > b ) cmp a, b ; -100 + -100
condition 1;
-100
1
0
0
1
1
1
0
0
-100
1
0
0
1
1
1
0
0
+
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
1
1
N
Z
C
V
signed 에서는 Carry가 1이면 앞의 숫자가 작다.
+56
signed 에서는 N!=V이면 앞의 숫자가 작다.
1
양수=음수+음수

## Slide 48
총 14개의 조건부 실행 옵션이 있음
unsigned 형태로 비교할 때 사용하는 것이 4개.
HS (>=), LO(<), HI(>), LS(<=)
signed 형태로 비교할 때 사용하는 것이 4개.
GE (>=), LT(<), GT(>), LE(<=)
같다 또는 같지 않다 에 사용하는 것이 2개.
EQ(==), NE(!=)
연산결과가 음수/양수에 사용하는 것이 2개.
MI(음수), PL(0또는 양수)
연산결과가 Overflow가 발생유무에 따라 사용하는 것이 2개.
VS(overflow), VC(No overflow)

## Slide 49
7) 메모리 연산
．STR : [Rm] = Rd. 메모리 주소에 레지스터 값을 저장함.
．LDR : Rd = [Rm]. 해당 메모리 주소의 값을 레지스터에 저장함.
예제 1) MOV R0,#0x100
MOV R1,#0xFF
STR R1,[R0]
-> 0x100 번지에 0xFF를 저장함. *(0x100) = 0xff;
레지스터를 중괄호[] 안에 넣으면 해당 레지스터의 값이 있는 메모리 주소가 됨.
C언어에서 포인터 역할을 한다고 생각하면 이해하기 쉬움.
예제 2) STR R1, [R0,#4]
int *p = 0x100;
*(p+1*sizeof(int)) = 0xff;
-> R0 + 4 번지에 R1 레지스터 값을 저장함.
중괄호안에서 콤마(,)와 숫자상수 #을 이용해서 해당 R0에서 상대적인
offset 위치의 메모리 주소를 access할 수 있음.
offset의 범위는 -4095 ~ +4096 입니다.

## Slide 50
예제 3) STR R1, [R0],#4
p = 0x100
*p++ = 0xff;
-> R0 번지에 R1 레지스터 값을 저장하고, R0의 주소 값을 +4 증가시킨다.
중괄호 밖에서 콤마(,)와 숫자상수 #를 넣으면 Post Index 기능을 함.
즉 R1값을 R0에 저장하고 R0의 주소 값을 상수 값으로 변화시키는 것임
마찬가지로 -4095~+4096 까지 지정할 수 있다.
예제 4) STR R1, [R0,#4]!
p = 0x100
*++p = 0x100
-> R0 + 4번지에 R1 레지스터 값을 저장하고, R0의 주소 값을 +4 증가시킨다.
예제 2와 비교했을 때 중괄호 뒤에 ! 옵션이 붙어있는데, 이것은 auto-update 옵션이다.
auto-upate 옵션(!)을 뒤에 붙이면 offset이 +된 값이 해당 레지스터에 저장된다.
예제 2와 비교해 봤을 때, 단순히 [R0,#4]는 R0+4 번지만을 가리키는 것으로 끝나지만,
[R0,#4]! 은 R0+4번지를 가리키고, R0=R0+4 까지 실행된다고 이해하면 된다.
즉 예제2에서는 R0값이 변화가 없지만, 예제4는 R0값이 +4 된다.

## Slide 51
void foo(void)
{
}
int main()
{
foo();
return 0;
}
function_call.c
# gcc function_call.c
# objdump -S a.out

## Slide 52
00010408 <foo>:
10408: e52db004 push {fp} ; (str fp, [sp, #-4] !)
1040c: e28db000 add fp, sp, #0
10410: e1a00000 nop ; (mov r0, r0)
10414: e28bd000 add sp, fp, #0
10418: e49db004 pop {fp} ; (ldr fp, [sp], #4)
1041c: e12fff1e bx lr
00010420 <main>:
10420: e92d4800 push {fp, lr}
10424: e28db004 add fp, sp, #4
10428: ebfffff6 bl 10408 <foo>
1042c: e3a03000 mov r3, #0
10430: e1a00003 mov r0, r3
10434: e8bd8800 pop {fp, pc}

## Slide 53
# vi function_call.c
void foo(void)
{
}
int main()
{
foo();
return 0;
}
# gcc function_call.c
# objdump -S --no-show-raw-insn a.out
00010408 <foo>:
10408: push {fp}
1040c: add fp, sp, #0
10410: nop
10414: add sp, fp, #0
10418: pop {fp}
1041c: bx lr
00010420 <main>:
10420: push {fp, lr}
10424: add fp, sp, #4
10428: bl 10408 <foo>
1042c: mov r3, #0
10430: mov r0, r3
10434: pop {fp, pc}

## Slide 54
void foo() { } int main() { foo(); return 0; } | 00010408 <foo>: 10408: 1040c: 10410: 10414: 10418: 1041c: 00010420 <main>: 10420: 10424: 10428: b 10408 <foo> 1042c: 10430: 10434:
PC

## Slide 55
문제점 :
foo함수의 기계어 코드에서 main함수로 돌아오는 복귀 코드가 없다.

## Slide 56
문제점:
foo함수의 기계어 코드에서 main함수로 돌아오는 복귀 코드가 없다.
해결책:
foo함수의 기계어 코드 종료 시 복귀 코드를 구현하자.

## Slide 57
void foo() { } int main() { foo(); return 0; } | 00010408 <foo>: 10408: 1040c: 10410: 10414: 10418: 1041c: b 1042c 00010420 <main>: 10420: 10424: 10428: b 10408 <foo> 1042c: 10430: 10434:

## Slide 58
문제점 :
foo함수를 두 번 이상 호출하면 복귀 주소가 고정될 수 없다.

## Slide 59
void foo() { } int main() { foo(); foo(); return 0; } | 00010408 <foo>: 10408: 1040c: 10410: 10414: 10418: 1041c: b 1042c 00010420 <main>: 10420: 10424: 10428: b 10408 <foo> 1042c: b 10408 <foo> 10430: 10434:

## Slide 60
문제점 :
foo함수를 두 번 이상 호출하면 복귀 주소가 고정될 수 없다.
해결책 :
복귀 주소를 레지스터(lr)에 저장 하여 해결하면 됨

## Slide 61
void foo() { } int main() { foo(); foo(); return 0; } | 00010408 <foo>: 10408: 1040c: 10410: 10414: 10418: 1041c: b lr 00010420 <main>: 10420: 10424: mov lr, #1042c 10428: b 10408 <foo> 1042c: mov lr, #10434 10430: b 10408 <foo> 10434:
①
②
③
④
0x10434
lr

## Slide 62
문제점 :
리턴될 주소를 lr 레지스터에 넣고 branch 하는 명령이 두단계이다.
해결책 :
bl 명령어를 추가하여 간략화 한다.

## Slide 63
void foo() { } int main() { foo(); foo(); return 0; } | 00010408 <foo>: 10408: 1040c: 10410: 10414: 10418: 1041c: bx lr 00010420 <main>: 10420: 10424: 10428: bl 10408 <foo> 1042c: 10430: bl 10408 <foo> 10434:
①
②
③
④

## Slide 64
문제점 :
foo함수에서 다른 함수인 bar함수를 호출할 경우 문제가 된다.

## Slide 65
void bar() { } void foo() { bar(); } int main() { foo(); return 0; } | 00010410 <bar>: 10410: 10414: 10418: 1041c: bx lr 00010420 <foo>: 10420: 10424: 10428: bl 10408 <bar> 1042c: 10430: bx lr 00010434 <main>: 10434: 10438: 1043c: bl 10420 <foo> 10440:
①
②
③
④
1042c
lr

## Slide 66
문제점 :
foo함수에서 다른 함수인 bar함수를 호출할 경우 문제가 된다.
해결책 :
복귀 주소를 저장하려면 스택 메모리를 사용하면 된다.

## Slide 67
10440
상위주소
하위주소
sp
push 10440
00010410 <bar>:
10410: push lr
10414:
10418:
1041c: pop pc
00010420 <foo>:
10420: push lr
10424:
10428: bl 10408 <bar>
1042c:
10430: pop pc
00010434 <main>:
10434:
10438:
1043c: bl 10420 <foo>
10440:
1042c
lr
1042c

## Slide 68
문제점 :
함수 호출은 가능하지만 함수에 인자를 전달할 수 없다.
해결책 :
인자 전달시 레지스터와 스택을 이용하여 전달하면 된다.

## Slide 69
void foo(int a1, int a2) { } int main() { foo(10, 20); return 0; } | 0001040c <foo>: 1040c: 10410: sub sp, sp, #8 10414: str r0, [sp, #0] 10418: str r1, [sp, #4] 1041c: 10420: 10424: 10428: bx lr 0001042c <main>: 1042c: 10430: 10434: mov r1, #20 10438: mov r0, #10 1043c: bl 1040c <foo> 10440: 10444: 10448:

## Slide 70
상위주소
하위주소
sp
상위주소
하위주소
sp
10
sub sp, sp, #8
str r0, [sp, #0]
20
상위주소
하위주소
sp
10
str r0, [sp, #4]
sp+4
sp
main 함수에서 인자 전달
mov r1, #20
mov r0, #10
20
r1
10
r0
a1
a2

## Slide 71
문제점 :
인자는 처리할 수 있으나 리턴값은 처리할 수 없다.
해결책 :
레지스터를 통해 리턴값을 전달하면 된다. ( r0 사용 )

## Slide 72
int foo(int a1, int a2) { return a1+a2; } int main() { foo(10, 20); return 0; } | 0001040c <foo>: 1040c: sub sp, sp, #8 10410: str r0, [sp, #0] 10414: str r1, [sp, #4] 10418: ldr r2, [sp, #0] 1041c: ldr r3, [sp, #4] 10420: add r3, r2, r3 10424: mov r0, r3 10428: bx lr 0001042c <main>: 1042c: 10430: 10434: mov r1, #20 10438: mov r0, #10 1043c: bl 1040c <foo> 10440: 10444: 10448:

## Slide 73
문제점 :
인자 처리를 위한 stack의 해지 코드가 없다.
해결책 :
함수가 리턴 하기전 sp를 원래 위치로 복원한다.

## Slide 74
int foo(int a1, int a2) { return a1+a2; } int main() { foo(10, 20); return 0; } | 0001040c <foo>: 1040c: sub sp, sp, #8 10410: str r0, [sp, #0] 10414: str r1, [sp, #4] 10418: ldr r2, [sp, #0] 1041c: ldr r3, [sp, #4] 10420: add r3, r2, r3 10424: mov r0, r3 10428: add sp, sp, #8 1042c: bx lr 00010430 <main>: 10430: 10434: mov r1, #20 10438: mov r0, #10 1043c: bl 1040c <foo> 10440: 10444: 10448:

## Slide 75
상위주소
하위주소
sp
상위주소
하위주소
sp
10
sub sp, sp, #8
str r0, [sp, #0]
20
상위주소
하위주소
sp
10
str r0, [sp, #4]
sp+4
sp
함수 호출시 인자를 위한 스택 할당
20
상위주소
하위주소
sp
10
add sp, sp, #8
함수 리턴시 인자를 위한 스택 해지
sp
이때 스택의 내부의 값은 초기화 되지 않는다.

## Slide 76
문제점 :
함수의 지역 변수를 스택에 할당하면 인자와 리턴값의
접근식이 바뀌기 때문에 지역 변수를 할당할 수 없다.

## Slide 77
int foo(int a1, int a2) { int result; result = a1+a2; return result; } int main() { foo(10, 20); return 0; } | 0001040c <foo>: 1040c: sub sp, sp, #12 10410: str r0, [sp, #4] 10414: str r1, [sp, #8] 10418: ldr r2, [sp, #4] 1041c: ldr r3, [sp, #8] 10420: add r3, r2, r3 10424: str r3, [sp, #0] 10428: ldr r3, [sp, #0] 1042c: mov r0, r3 10430: add sp, sp, #12 10434: bx lr 0001043c <main>: 1043c: 10440: mov r1, #20 10444: mov r0, #10 10448: bl 1040c <foo>

## Slide 78
상위주소
하위주소
sp
a1 접근
20
상위주소
하위주소
sp
10
a1 접근
30
sp+4
지역 변수를 선언하지 않은 경우
지역 변수를 int 하나 선언한 경우
20
10
상위주소
하위주소
sp
a2 접근
20
10
sp+4
20
상위주소
하위주소
sp
10
a2 접근
30
sp+8

## Slide 79
문제점 :
함수의 지역 변수를 스택에 할당하면 인자의
접근식이 바뀌기 때문에 지역 변수를 할당할 수 없다.
해결책 :
FP(프레임 포인터)를 도입 하면 된다.

## Slide 80
int foo(int a1, int a2) { int result; result = a1+a2; return result; } int main() { foo(10, 20); return 0; } | 00010408 <foo>: 10408: add fp, sp, #0 1040c: sub sp, sp, #8 10410: str r0, [fp, #0] 10414: str r1, [fp, #4] 10418: ldr r2, [fp, #0] 1041c: ldr r3, [fp, #4] 10420: add r3, r2, r3 10424: str r3, [fp, #-4] 10428: ldr r3, [fp, #-4] 1042c: mov r0, r3 10430: add sp, fp, #0 10434: bx lr 0001043c <main>: 1043c: 10440: mov r1, #20 10444: mov r0, #10 10448: bl 1040c <foo>

## Slide 81
상위주소
하위주소
sp fp
a1 접근
상위주소
하위주소
sp
20
a1 접근
10
지역 변수를 선언하지 않은 경우
지역 변수를 int 하나 선언한 경우
20
10
상위주소
하위주소
sp fp
a2 접근
20
10
fp+4
30
상위주소
하위주소
sp
20
a2 접근
10
30
fp
fp
fp+4

## Slide 82
문제점 :
caller에 복귀시 fp의 복원 코드가 없다.
해결책 :
caller의 fp도 스택에 저장하여 함수 복귀시 복원해야 함.

## Slide 83
int foo(int a1, int a2) { int result; result = a1+a2; return result; } int main() { foo(10, 20); return 0; } | 00010404 <foo>: 10404: push {fp} 10408: add fp, sp, #0 1040c: sub sp, sp, #8 10410: str r0, [fp, #0] 10414: str r1, [fp, #4] 10418: ldr r2, [fp, #0] 1041c: ldr r3, [fp, #4] 10420: add r3, r2, r3 10424: str r3, [fp, #-4] 10428: ldr r3, [fp, #-4] 1042c: mov r0, r3 10430: add sp, fp, #0 10434: pop {fp} 10438: bx lr 0001043c <main>: 1043c: 10440: mov r1, #20 10444: mov r0, #10 10448: bl 1040c <foo>

## Slide 84
상위주소
하위주소
sp
20
push {fp}
add fp, sp, #0
10
foo 함수 호출시 fp 백업
fp 백업
fp
ret
main 함수 영역
foo 함수 영역
상위주소
하위주소
sp
20
sub sp, sp, #4
10
fp 백업
fp
ret
main 함수 영역
foo 함수 영역
30
fp

## Slide 85
int foo(int a1, int a2) { int result; result = a1+a2; return result; } int main() { int result; result = foo(10, 20); return 0; }

## Slide 86
00010408 <foo>: 10408: push {fp} 1040c: add fp, sp, #0 10410: sub sp, sp, #20 10414: str r0, [fp, #-16] 10418: str r1, [fp, #-20] 1041c: ldr r2, [fp, #-16] 10420: ldr r3, [fp, #-20] 10424: add r3, r2, r3 10428: str r3, [fp, #-8] 1042c: ldr r3, [fp, #-8] 10430: mov r0, r3 10434: add sp, fp, #0 10438: pop {fp} 1043c: bx lr 00010440 <main>: 10440: mov r1, #20 10444: mov r0, #10 10448: bl 10408 <foo> 1044c: str r0, [fp, #-8]
상위주소
하위주소
sp
인자로 20을 r1 레지스터에 mov
fp
main 함수 영역
foo 함수 영역
r0
20
r1
result

## Slide 87: 함수 호출 실전 코드 분석
00010408 <foo>: 10408: push {fp} 1040c: add fp, sp, #0 10410: sub sp, sp, #20 10414: str r0, [fp, #-16] 10418: str r1, [fp, #-20] 1041c: ldr r2, [fp, #-16] 10420: ldr r3, [fp, #-20] 10424: add r3, r2, r3 10428: str r3, [fp, #-8] 1042c: ldr r3, [fp, #-8] 10430: mov r0, r3 10434: add sp, fp, #0 10438: pop {fp} 1043c: bx lr 00010440 <main>: 10440: mov r1, #20 10444: mov r0, #10 10448: bl 10408 <foo> 1044c: str r0, [fp, #-8]
상위주소
하위주소
sp
인자로 10을 r0 레지스터에 mov
fp
main 함수 영역
foo 함수 영역
10
r0
20
r1
result

## Slide 88: 함수 호출 실전 코드 분석
00010408 <foo>: 10408: push {fp} 1040c: add fp, sp, #0 10410: sub sp, sp, #20 10414: str r0, [fp, #-16] 10418: str r1, [fp, #-20] 1041c: ldr r2, [fp, #-16] 10420: ldr r3, [fp, #-20] 10424: add r3, r2, r3 10428: str r3, [fp, #-8] 1042c: ldr r3, [fp, #-8] 10430: mov r0, r3 10434: add sp, fp, #0 10438: pop {fp} 1043c: bx lr 00010440 <main>: 10440: mov r1, #20 10444: mov r0, #10 10448: bl 10408 <foo> 1044c: str r0, [fp, #-8]
상위주소
하위주소
sp
lr 레지스터에 리턴 주소 mov
pc 레지스터에 foo 함수의 주소 mov
fp
main 함수 영역
foo 함수 영역
10
r0
20
r1
result
10408
pc
1044c
lr

## Slide 89: 함수 호출 실전 코드 분석
00010408 <foo>: 10408: push {fp} 1040c: add fp, sp, #0 10410: sub sp, sp, #20 10414: str r0, [fp, #-16] 10418: str r1, [fp, #-20] 1041c: ldr r2, [fp, #-16] 10420: ldr r3, [fp, #-20] 10424: add r3, r2, r3 10428: str r3, [fp, #-8] 1042c: ldr r3, [fp, #-8] 10430: mov r0, r3 10434: add sp, fp, #0 10438: pop {fp} 1043c: bx lr 00010440 <main>: 10440: mov r1, #20 10444: mov r0, #10 10448: bl 10408 <foo> 1044c: str r0, [fp, #-8]
상위주소
하위주소
sp
main의 fp를 스택에 push
fp
main 함수 영역
foo 함수 영역
10
r0
20
r1
result
10408
pc
1044c
lr
fp 백업

## Slide 90: 함수 호출 실전 코드 분석
00010408 <foo>: 10408: push {fp} 1040c: add fp, sp, #0 10410: sub sp, sp, #20 10414: str r0, [fp, #-16] 10418: str r1, [fp, #-20] 1041c: ldr r2, [fp, #-16] 10420: ldr r3, [fp, #-20] 10424: add r3, r2, r3 10428: str r3, [fp, #-8] 1042c: ldr r3, [fp, #-8] 10430: mov r0, r3 10434: add sp, fp, #0 10438: pop {fp} 1043c: bx lr 00010440 <main>: 10440: mov r1, #20 10444: mov r0, #10 10448: bl 10408 <foo> 1044c: str r0, [fp, #-8]
상위주소
하위주소
sp
fp 레지스터에 sp mov하여 상승
fp
main 함수 영역
foo 함수 영역
10
r0
20
r1
result
10408
pc
1044c
lr
fp 백업

## Slide 91: 함수 호출 실전 코드 분석
00010408 <foo>: 10408: push {fp} 1040c: add fp, sp, #0 10410: sub sp, sp, #20 10414: str r0, [fp, #-16] 10418: str r1, [fp, #-20] 1041c: ldr r2, [fp, #-16] 10420: ldr r3, [fp, #-20] 10424: add r3, r2, r3 10428: str r3, [fp, #-8] 1042c: ldr r3, [fp, #-8] 10430: mov r0, r3 10434: add sp, fp, #0 10438: pop {fp} 1043c: bx lr 00010440 <main>: 10440: mov r1, #20 10444: mov r0, #10 10448: bl 10408 <foo> 1044c: str r0, [fp, #-8]
상위주소
하위주소
sp
sp 레지스터를 인자와
지역변수 할당을 위해 상승
fp
main 함수 영역
foo 함수 영역
10
r0
20
r1
result
10408
pc
1044c
lr
fp 백업

## Slide 92: 함수 호출 실전 코드 분석
00010408 <foo>: 10408: push {fp} 1040c: add fp, sp, #0 10410: sub sp, sp, #20 10414: str r0, [fp, #-16] 10418: str r1, [fp, #-20] 1041c: ldr r2, [fp, #-16] 10420: ldr r3, [fp, #-20] 10424: add r3, r2, r3 10428: str r3, [fp, #-8] 1042c: ldr r3, [fp, #-8] 10430: mov r0, r3 10434: add sp, fp, #0 10438: pop {fp} 1043c: bx lr 00010440 <main>: 10440: mov r1, #20 10444: mov r0, #10 10448: bl 10408 <foo> 1044c: str r0, [fp, #-8]
상위주소
하위주소
sp
r0 레지스터에 전달된
첫번째 인자를 stack에 mov
fp
main 함수 영역
foo 함수 영역
10
r0
20
r1
result
10408
pc
1044c
lr
fp 백업
10
a1

## Slide 93: 함수 호출 실전 코드 분석
00010408 <foo>: 10408: push {fp} 1040c: add fp, sp, #0 10410: sub sp, sp, #20 10414: str r0, [fp, #-16] 10418: str r1, [fp, #-20] 1041c: ldr r2, [fp, #-16] 10420: ldr r3, [fp, #-20] 10424: add r3, r2, r3 10428: str r3, [fp, #-8] 1042c: ldr r3, [fp, #-8] 10430: mov r0, r3 10434: add sp, fp, #0 10438: pop {fp} 1043c: bx lr 00010440 <main>: 10440: mov r1, #20 10444: mov r0, #10 10448: bl 10408 <foo> 1044c: str r0, [fp, #-8]
상위주소
하위주소
sp
r1 레지스터에 전달된
두번째 인자를 stack에 mov
fp
main 함수 영역
foo 함수 영역
10
r0
20
r1
result
10408
pc
1044c
lr
fp 백업
10
20
a1
a2

## Slide 94: 함수 호출 실전 코드 분석
00010408 <foo>: 10408: push {fp} 1040c: add fp, sp, #0 10410: sub sp, sp, #20 10414: str r0, [fp, #-16] 10418: str r1, [fp, #-20] 1041c: ldr r2, [fp, #-16] 10420: ldr r3, [fp, #-20] 10424: add r3, r2, r3 10428: str r3, [fp, #-8] 1042c: ldr r3, [fp, #-8] 10430: mov r0, r3 10434: add sp, fp, #0 10438: pop {fp} 1043c: bx lr 00010440 <main>: 10440: mov r1, #20 10444: mov r0, #10 10448: bl 10408 <foo> 1044c: str r0, [fp, #-8]
상위주소
하위주소
sp
stack 에 기록된
첫번째 인자를 r2에 mov
fp
main 함수 영역
foo 함수 영역
10
r0
20
r1
result
10408
pc
1044c
lr
fp 백업
10
20
a1
10
r2

## Slide 95: 함수 호출 실전 코드 분석
00010408 <foo>: 10408: push {fp} 1040c: add fp, sp, #0 10410: sub sp, sp, #20 10414: str r0, [fp, #-16] 10418: str r1, [fp, #-20] 1041c: ldr r2, [fp, #-16] 10420: ldr r3, [fp, #-20] 10424: add r3, r2, r3 10428: str r3, [fp, #-8] 1042c: ldr r3, [fp, #-8] 10430: mov r0, r3 10434: add sp, fp, #0 10438: pop {fp} 1043c: bx lr 00010440 <main>: 10440: mov r1, #20 10444: mov r0, #10 10448: bl 10408 <foo> 1044c: str r0, [fp, #-8]
상위주소
하위주소
sp
stack 에 기록된
두번째 인자를 r3에 mov
fp
main 함수 영역
foo 함수 영역
10
r0
20
r1
result
10408
pc
1044c
lr
fp 백업
10
20
a1
10
r2
20
r3

## Slide 96: 함수 호출 실전 코드 분석
00010408 <foo>: 10408: push {fp} 1040c: add fp, sp, #0 10410: sub sp, sp, #20 10414: str r0, [fp, #-16] 10418: str r1, [fp, #-20] 1041c: ldr r2, [fp, #-16] 10420: ldr r3, [fp, #-20] 10424: add r3, r2, r3 10428: str r3, [fp, #-8] 1042c: ldr r3, [fp, #-8] 10430: mov r0, r3 10434: add sp, fp, #0 10438: pop {fp} 1043c: bx lr 00010440 <main>: 10440: mov r1, #20 10444: mov r0, #10 10448: bl 10408 <foo> 1044c: str r0, [fp, #-8]
상위주소
하위주소
sp
r2+r3의 값을 r3에 mov
fp
main 함수 영역
foo 함수 영역
10
r0
20
r1
result
10408
pc
1044c
lr
fp 백업
10
20
a1
10
r2
30
r3

## Slide 97: 함수 호출 실전 코드 분석
00010408 <foo>: 10408: push {fp} 1040c: add fp, sp, #0 10410: sub sp, sp, #20 10414: str r0, [fp, #-16] 10418: str r1, [fp, #-20] 1041c: ldr r2, [fp, #-16] 10420: ldr r3, [fp, #-20] 10424: add r3, r2, r3 10428: str r3, [fp, #-8] 1042c: ldr r3, [fp, #-8] 10430: mov r0, r3 10434: add sp, fp, #0 10438: pop {fp} 1043c: bx lr 00010440 <main>: 10440: mov r1, #20 10444: mov r0, #10 10448: bl 10408 <foo> 1044c: str r0, [fp, #-8]
상위주소
하위주소
sp
r3의 값을 지역변수인 result에 저장
fp
main 함수 영역
foo 함수 영역
10
r0
20
r1
result
10408
pc
1044c
lr
fp 백업
30
10
20
a1
10
r2
30
r3
result

## Slide 98: 함수 호출 실전 코드 분석
00010408 <foo>: 10408: push {fp} 1040c: add fp, sp, #0 10410: sub sp, sp, #20 10414: str r0, [fp, #-16] 10418: str r1, [fp, #-20] 1041c: ldr r2, [fp, #-16] 10420: ldr r3, [fp, #-20] 10424: add r3, r2, r3 10428: str r3, [fp, #-8] 1042c: ldr r3, [fp, #-8] 10430: mov r0, r3 10434: add sp, fp, #0 10438: pop {fp} 1043c: bx lr 00010440 <main>: 10440: mov r1, #20 10444: mov r0, #10 10448: bl 10408 <foo> 1044c: str r0, [fp, #-8]
상위주소
하위주소
sp
지역변수인 result를 r3로 mov
fp
main 함수 영역
foo 함수 영역
10
r0
20
r1
result
10408
pc
1044c
lr
fp 백업
30
10
20
a1
10
r2
30
r3

## Slide 99: 함수 호출 실전 코드 분석
00010408 <foo>: 10408: push {fp} 1040c: add fp, sp, #0 10410: sub sp, sp, #20 10414: str r0, [fp, #-16] 10418: str r1, [fp, #-20] 1041c: ldr r2, [fp, #-16] 10420: ldr r3, [fp, #-20] 10424: add r3, r2, r3 10428: str r3, [fp, #-8] 1042c: ldr r3, [fp, #-8] 10430: mov r0, r3 10434: add sp, fp, #0 10438: pop {fp} 1043c: bx lr 00010440 <main>: 10440: mov r1, #20 10444: mov r0, #10 10448: bl 10408 <foo> 1044c: str r0, [fp, #-8]
상위주소
하위주소
sp
리턴값을 위해 r3를 r0로 mov
fp
main 함수 영역
foo 함수 영역
30
r0
20
r1
result
10408
pc
1044c
lr
fp 백업
30
10
20
a1
10
r2
30
r3

## Slide 100: 함수 호출 실전 코드 분석
00010408 <foo>: 10408: push {fp} 1040c: add fp, sp, #0 10410: sub sp, sp, #20 10414: str r0, [fp, #-16] 10418: str r1, [fp, #-20] 1041c: ldr r2, [fp, #-16] 10420: ldr r3, [fp, #-20] 10424: add r3, r2, r3 10428: str r3, [fp, #-8] 1042c: ldr r3, [fp, #-8] 10430: mov r0, r3 10434: add sp, fp, #0 10438: pop {fp} 1043c: bx lr 00010440 <main>: 10440: mov r1, #20 10444: mov r0, #10 10448: bl 10408 <foo> 1044c: str r0, [fp, #-8]
상위주소
하위주소
sp
sp에 fp를 mov 함으로써
모든 지역변수 해지
fp
main 함수 영역
foo 함수 영역
30
r0
20
r1
result
10408
pc
1044c
lr
fp 백업
30
10
20
a1
10
r2
30
r3

## Slide 101: 함수 호출 실전 코드 분석
00010408 <foo>: 10408: push {fp} 1040c: add fp, sp, #0 10410: sub sp, sp, #20 10414: str r0, [fp, #-16] 10418: str r1, [fp, #-20] 1041c: ldr r2, [fp, #-16] 10420: ldr r3, [fp, #-20] 10424: add r3, r2, r3 10428: str r3, [fp, #-8] 1042c: ldr r3, [fp, #-8] 10430: mov r0, r3 10434: add sp, fp, #0 10438: pop {fp} 1043c: bx lr 00010440 <main>: 10440: mov r1, #20 10444: mov r0, #10 10448: bl 10408 <foo> 1044c: str r0, [fp, #-8]
상위주소
하위주소
sp
스택에 백업된 fp를 pop으로 복원
fp
main 함수 영역
foo 함수 영역
30
r0
20
r1
result
10408
pc
1044c
lr
fp 백업
30
10
20
a1
10
r2
30
r3

## Slide 102: 함수 호출 실전 코드 분석
00010408 <foo>: 10408: push {fp} 1040c: add fp, sp, #0 10410: sub sp, sp, #20 10414: str r0, [fp, #-16] 10418: str r1, [fp, #-20] 1041c: ldr r2, [fp, #-16] 10420: ldr r3, [fp, #-20] 10424: add r3, r2, r3 10428: str r3, [fp, #-8] 1042c: ldr r3, [fp, #-8] 10430: mov r0, r3 10434: add sp, fp, #0 10438: pop {fp} 1043c: bx lr 00010440 <main>: 10440: mov r1, #20 10444: mov r0, #10 10448: bl 10408 <foo> 1044c: str r0, [fp, #-8]
상위주소
하위주소
sp
lr에 백업된 리턴 주소를 pc에
복원하여 main으로 복귀
fp
main 함수 영역
foo 함수 영역
30
r0
20
r1
result
1044c
pc
1044c
lr
fp 백업
30
10
20
a1
10
r2
30
r3

## Slide 103: 함수 호출 실전 코드 분석
00010408 <foo>: 10408: push {fp} 1040c: add fp, sp, #0 10410: sub sp, sp, #20 10414: str r0, [fp, #-16] 10418: str r1, [fp, #-20] 1041c: ldr r2, [fp, #-16] 10420: ldr r3, [fp, #-20] 10424: add r3, r2, r3 10428: str r3, [fp, #-8] 1042c: ldr r3, [fp, #-8] 10430: mov r0, r3 10434: add sp, fp, #0 10438: pop {fp} 1043c: bx lr 00010440 <main>: 10440: mov r1, #20 10444: mov r0, #10 10448: bl 10408 <foo> 1044c: str r0, [fp, #-8]
상위주소
하위주소
sp
r0에 기록된 리턴값을
main의 지역변수에 저장
fp
main 함수 영역
foo 함수 영역
30
r0
20
r1
30
result
1044c
pc
1044c
lr
fp 백업
30
10
20
a1
10
r2
30
r3

## Slide 104: 함수 호출 실전 코드 분석
10408: push {fp,lr} 1040c: add fp, sp, #0 10410: sub sp, sp, #20 10414: str r0, [fp, #-8] 10418: str r1, [fp, #-12] 1041c: str r2, [fp, #-16] 10420: str r3, [fp, #-20] 10458: mov r3, #6 1045c: str r3, [sp, #4] 10460: mov r3, #5 10464: str r3, [sp] 10468: mov r3, #4 1046c: mov r2, #3 10470: mov r1, #2 10474: mov r0, #1
상위주소
하위주소
sp
fp
foo 함수 영역
bar 함수 영역
6
5
lr 백업
fp 백업
1
2
3
4

## Slide 105
상위주소
하위주소
sp
fp
foo 함수 영역
bar 함수 영역
2
1
lr 백업
fp 백업
6
5
4
3
result
a
f

## Slide 106: Backtrace 구현 1
#include <execinfo.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
void print_gnu_backtrace();
void bar()
{
print_gnu_backtrace();
}
void foo()
{
bar();
}
int main()
{
foo();
return 0;
}
backtrace_1.c

## Slide 107: Backtrace 구현 1
void print_gnu_backtrace(void)
{
void * frame_addrs[16];
char** frame_strings;
size_t backtrace_size;
int i;
backtrace_size = backtrace( frame_addrs, 16 );
frame_strings = backtrace_symbols( frame_addrs, backtrace_size );
for( i=0; i<backtrace_size; ++i )
{
printf("%d: [0x%p] %s\n", i, frame_addrs[i], frame_strings[i] );
}
free( frame_strings );
}
backtrace_1.c

## Slide 108: Backtrace 구현 1
컴파일
# gcc backtrace_1.c -g -rdynamic -O0 -mapcs-frame
-funwind-tables -fasynchronous-unwind-tables
# ./a.out
0: [0x0x1085c] ./a.out(print_gnu_backtrace+0x20) [0x1085c]
1: [0x0x10904] ./a.out(bar+0x10) [0x10904]
2: [0x0x1091c] ./a.out(foo+0x10) [0x1091c]
3: [0x0x10934] ./a.out(main+0x10) [0x10934]
4: [0x0x76e01678] /lib/arm-linux-gnueabihf/libc.so.6(__libc_start_main+0x114) [0x76e01678]

## Slide 109: Backtrace 구현 1
glibc에는 백트레이스를 추적하도록 지원하는 함수 3개가 존재(execinfo.h)
1.int backtrace(void** buffer, int size)
현재 thread에 대한 backtrace를 pointer list로 얻어 buffer에 저장
size: buffer를 채우는 void* 항목의 최대 개수
return: buffer에 채운 실제 항목 개수
buffer에 채워진 pointer는 stack을 검사해서 얻은 return address
stack frame당 return address 하나씩 할당

## Slide 110: Backtrace 구현 1
2.char** backtrace_symbols(void* const* buffer, int size)
backtrace 함수에서 얻은 정보를 해석해서 string array로 변환
buffer : backtrace function에서 얻은 address array를 가리키는 pointer
size : backtrace return value
return : string array를 가리키는 pointer.
각 string은 buffer 해당 항목에 대응하는 사람이 인식할 수 있는
stack frame information,
함수 변위, 16진수 실제 return address
내부 memory allocation에 malloc을 사용하므로,
반드시 free를 사용해서 명시적으로 return value에 대한 memory를 해제해야 함
ELF를 사용할 경우에만 함수 이름과 변위를 얻을 수 있으며,
linker에게 추가적인 flag를 넘겨서 link 과정에서 함수 이름을 결정해야 함.
이 때 필요한 옵션이 -rdynamic

## Slide 111: Backtrace 구현 1
3.void backtrace_symbols_fd(void* const* buffer, int size, int fd)
backtrace_symbols와 동일한 작용을 하지만, 결과를 행 단위로 file에 기록
내부적으로 malloc을 사용하지 않아 memory 문제 없음

## Slide 112
#include <stdio.h>
typedef struct layout
{
struct layout* fp;
void* ip;
void* lr;
} layout;
void print_gnu_backtrace()
{
layout* fp = __builtin_frame_address(0);
while( fp )
{
fp = (void*)fp-12;
printf("0x%08x\n", (unsigned int)fp->lr );
fp = fp->fp;
}
}
backtrace_2.c

## Slide 113: Backtrace 구현 2
컴파일
# gcc backtrace_1.c -g -rdynamic -O0 -mapcs-frame -funwind-tables
-fasynchronous-unwind-tables
# ./a.out
0x00010804
0x0001081c
0x00010834
0x76e03678

## Slide 114
10794: mov ip, sp
10798: push {fp, ip, lr, pc}
1079c: sub fp, ip, #4
107a0: sub sp, sp, #8
print_gnu_backtrace
pc
lr
ip
fp
ip
fp
fp - 12
fp
sp
__builtin_frame_address(0);

## Slide 115
10794: mov ip, sp
10798: push {fp, ip, lr, pc}
1079c: sub fp, ip, #4
107a0: sub sp, sp, #8
bar()
pc
lr
ip
fp
ip
fp
fp - 12
fp
sp
__builtin_frame_address(0);
foo()
pc
lr
ip
fp
__builtin_frame_address(0);
fp - 12
fp

## Slide 116
10794: mov ip, sp
10798: push {fp, ip, lr, pc}
1079c: sub fp, ip, #4
107a0: sub sp, sp, #8
bar()
pc
lr
ip
fp
ip
fp
fp - 12
fp
sp
__builtin_frame_address(0);
foo()
pc
lr
ip
fp
fp=__builtin_frame_address(0);
fp = fp - 12;
fp->lr display;
fp - 12
fp = fp->fp;
fp

## Slide 117: Backtrace 구현 2
1.void* __builtin_frame_address(unsigned int level)
level: 0인 경우 current function frame address를,
1인 경우 current function을 호출한 function frame address를 반환
return: function frame address
frame은 auto variable과 register를 저장한 stack area이고 일반적으로
frame address는 function이 stack에 쌓아 올린 첫번째 word의 address
pc 백업
lr 백업
ip 백업
fp 백업
fp
fp
fp-12